經濟部水利署施工規範

第01661章

儲存與保管

1.	通則

1.1	本章概要

說明一般構造物用產品、材料於工地或儲存地卸貨之後，有關儲存及保管之規定。

1.2	工作範圍

1.2.1	包含屋內、屋外之儲存與保管。

1.3	相關章節

（空白）

1.4	相關準則

1.4.1	中國國家標準（CNS）

(1)	CNS 6864 Z5071	危險物標誌

(2)	CNS 8169 Z5097	平墊板

(3)	CNS 8171 Z5098	鋼製平墊板

(4)	CNS 8172 Z5099	一貫運輸用木製平墊板

(5)	CNS 8881 Z5107	一貫運輸用箱狀墊板

(6)	CNS 13581 Z5154	料架詞彙

(7)	CNS 13816 Z5156	物流詞彙

1.4.2	法令及規章

(1)	勞工安全衛生法

(2)	消防法

(3)	行政院勞工委員會「營造安全衛生設施標準」

(4)	經濟部「實業用爆炸物管理辦法」

1.5	定義

1.5.1	儲存

係指將物資置放於一定場所，並於適當管理下，保持其品質、數量，保存一段期間而言。

1.5.2	料架

為儲存及保管物品所用，以支柱及承載構件所構成之構造物。

2.	產品

（空白）

3.	施工

3.1	準備工作

3.1.1	廠商所備之屋內與屋外儲存場所須堅實平整、乾燥、安全、通風。

3.1.2	廠商須管制儲量，依材料的保存期限及工程進度進料儲存，以免發生滯料情形。

3.2	施工方法

3.2.1	一般通則

(1)	各類材料之儲存安全標準須符合行政院勞工委員會「營造安全衛生設施標準」之規定。

(2)	貨物於運交後，應即依製造廠商指示以原封容器或包裝連同原附標籤予以儲存，並保管至施工為止。檢驗合格之產品與待驗、不合格之產品應分開儲存並明顯識別之。不合格之產品應隔離並儘速運出工區外。

(3)	產品、材料、設備及零件之包裝，須標示其尺度、製造日期、規格等相關資料。

(4)	同類之產品應依其用途、等級分別儲放，不得混淆。並須依機關工程司核可之方式排放，不得任意平放、堆疊或負重。

(5)	儲存空間之安排應留維護與檢驗用通路寬1m以上，堆疊方式須以方便取貨為原則。

(6)	儲存區應裝置適當之照明設備。

(7)	金屬材料須視情況施以臨時防銹保護措施。易燃材料應儲存於安全處所，並備有完善消防設備。

(8)	儲存區材料應嚴防盜竊。

(9)	儲存區應訂定颱風、地震等天然災害發生時之處理規定。

3.2.2	屋外儲存

(1)	巨大或荷重大材料於儲存時所產生應力須低於設計之容許應力。

(2)	廠商應備有適當措施以保護材料，堆放層數及堆疊高度須符合規定。

(3)	易因日光雨水而褪色或變質之材料，應作防水保護，鬆散顆粒狀材料應儲存在乾淨堅實處，以防止與外來物混合。

(4)	提供地面排水，以防浸蝕及積水。

(5)	應於儲存區周圍裝置夜間照明設備。

3.2.3	屋內儲存

(1)	易損壞變質之材料，應儲存於堅固防風雨之屋內，且墊離樓地板及牆面10cm以上。

(2)	依據製造廠規定之溫度與溼度儲存，且為敏感材料、器材提供溼度控制與通風。

(3) 未包裝與散裝材料應儲存於料架上、櫥櫃內或分類整齊堆放。

(4)	規劃倉位時，須考慮到面積配置、堆疊方式、料品標示、料位設定、出料順序，以求倉庫功能之最大發揮。

(5)	倉庫內嚴禁煙火，應依消防法規定設置消防設備，以策安全。

(6)	為避免材料變質，應以先進先出的原則發料。

3.2.4	儲存時之維護

(1)	定期檢驗儲存之器材。。

(2)	確認於儲存期間，其儲存設施符合製造廠商規定。

(3)	確認維持製造廠商規定之環境條件。

(4)	確認露天堆置之器材表面未受不良浸蝕。

(5)	對長期儲存之機械與電器設備，定期潤滑保養，保持其保養紀錄並作為紀錄文件提送。

4.	計量與計價

4.1	計量

本章工作除契約另有規定外，不予單獨計量。

4.2	計價

本章工作除契約另有規定外，不予單獨計價。

〈本章結束〉