卑南上圳攔河堰水門操作規定

一、　　經濟部為規範卑南上圳攔河堰（以下簡稱本堰）各水門啟用標準、時間及方法，特訂定本規定。

二、　　本堰位於台東縣延平鄉上里卑南溪支流鹿野溪上，由台灣省台東農田水利會負責操作維護管理。

三、　　本堰主要設施及相關水門如下：

(一)混凝土固定堰：長度六五公尺，堰頂標高二一三．四公尺，堰右岸端設三公尺寬排砂道，排砂道頂標高二一二．○公尺。

(二)進水口：位於右岸，無閘門控制，取水口共六孔，每孔寬度五公尺，取水孔底檻標高二一二．五○公尺。

(三)第一沈砂池：入口設進水閘門兩座，末端設排砂閘門三座及中央控制閘門一座。進水閘門每座寬二公尺、高二公尺，排砂閘門每座寬一．八公尺、高一．八公尺，中央控制閘門寬二．三五公尺、寬二．三五公尺。

(四)第二沈砂池：設排砂門乙座，寬二公尺、高二公尺。

四、　　第一沉砂池水門操作規定如下：

(一)進水閘門：進水門依用水需求開啟一．二公尺至一．五公尺，下游不取水或設施維護時關閉。

(二)排砂閘門：平時關閉，本沉砂池排砂需要時開啟。

(三)中央控制閘門：依用水量需求調整開度，第二沉砂池或隧道維修時關閉。

五、　　第二沉砂池排砂門平時關閉，排砂需要時開啟。

六、　　颱風警報發布後，進水閘門及中央控制門緊閉，三座排砂門與第二沈砂池排砂門全開。

七、　　本堰各水門均由控制房遠方操作，必要時可由現場以人工操作。

八、　　本堰各水門開啟或關閉時應記錄其時間及開度。

九、　　本堰各水門除定期保養外，應利用排砂後進行檢查。

十、　　本堰各水門操作如遇緊急事故或異常狀況，得採取必要之應變措施，事後報經濟部水利署備查。