水利建造物檢查及安全評估技術規範

(Technical Guidelines for Hydraulic Structures Inspection and Safety Evaluation)

防水、洩水建造物篇

(Flood-Controlling and Sluice Structures)

表格彙總

(Table Collection)

目錄

表5.1.1 （水利建造物興辦人或其管理機關）河堤定期檢查表（土堤）	1

表5.1.2 （水利建造物興辦人或其管理機關）河堤定期檢查表（防洪牆）	2

表5.1.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）河堤定期檢查表（石籠護岸）	3

表5.1.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）	河堤定期檢查表（混合式堤防）	4

表5.2.1 （水利建造物興辦人或其管理機關）	排水設施定期檢查表（土堤）	5

表5.2.2 （水利建造物興辦人或其管理機關）	排水設施定期檢查表（防洪牆）	6

表5.2.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）	排水設施定期檢查表（石籠護岸）	7

表5.2.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）	排水設施定期檢查表（混合式）	8

表5.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）海堤定期檢查表	9

表5.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）抽水站定期檢查表	10

表5.5 （水利建造物興辦人或其管理機關）水門定期檢查表	11

表5.6 （水利建造物興辦人或其管理機關）分洪設施定期檢查表(1/2)	12

表5.6 （水利建造物興辦人或其管理機關）分洪設施定期檢查表(2/2)	13

表5.7.1 （水利建造物興辦人或其管理機關）河堤不定期檢查表（土堤）	14

表5.7.2 （水利建造物興辦人或其管理機關）河堤不定期檢查表（防洪牆）	15

表5.7.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）河堤不定期檢查表（石籠護岸）	16

表5.7.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）河堤不定期檢查表（混合式堤防）	17

表5.8.1 （水利建造物興辦人或其管理機關）排水設施不定期檢查表（土堤）	18

表5.8.2 （水利建造物興辦人或其管理機關）排水設施不定期檢查表（防洪牆）	19

表5.8.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）排水設施不定期檢查表（石籠護岸）	20

表5.8.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）排水設施不定期檢查表（混合式）	21

表5.9 （水利建造物興辦人或其管理機關）海堤不定期檢查表(1/2)	22

表5.9 （水利建造物興辦人或其管理機關）海堤不定期檢查表(2/2)	23

表5.10 （水利建造物興辦人或其管理機關）抽水站不定期檢查表	24

表5.11 （水利建造物興辦人或其管理機關）水門不定期檢查表	25

表5.12  （水利建造物興辦人或其管理機關）分洪設施不定期檢查表(1/2)	26

表5.12 （水利建造物興辦人或其管理機關）分洪設施不定期檢查表(2/2)	27

表7.1 河堤安全評估現場檢查表(1/3)	28

表7.1 河堤安全評估現場檢查表(2/3)	29

表7.1 河堤安全評估現場檢查表(3/3)	30

表7.2 排水設施安全評估現場檢查表(1/4)	31

表7.2 排水設施安全評估現場檢查表(2/4)	32

表7.2 排水設施安全評估現場檢查表(3/4)	33

表7.2 排水設施安全評估現場檢查表(4/4)	34

表7.3 海堤安全評估現場檢查表(1/2)	34

表7.3 海堤安全評估現場檢查表(1/2)	35

表7.3 海堤安全評估現場檢查表(2/2)	36

表7.4 抽水站安全評估現場檢查表(1/2)	37

表7.4 抽水站安全評估現場檢查表(2/2)	38

表7.5 水門安全評估現場檢查表(1/3)	39

表7.5 水門安全評估現場檢查表(2/3)	40

表7.5 水門安全評估現場檢查表(3/3)	41

表7.6 分洪設施安全評估現場檢查表(1/2)	42

表7.6 分洪設施安全評估現場檢查表(2/2)	43

表7.7 防水、洩水建造物水文環境變遷評估表(1/4)	44

表7.7 防水、洩水建造物水文環境變遷評估表(2/4)	45

表7.7 防水、洩水建造物水文環境變遷評估表(3/4)	46

表7.7 防水、洩水建造物水文環境變遷評估表(4/4)	47

表10.1（  ）年防水、洩水建造物（□定期□不定期）檢查複查督導結果統計表	48

表10.2 （水利建造物興辦人或其管理機關）（  ）年水利建造物檢查結果總表（河堤）	49

表10.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）（  ）年水利建造物檢查結果總表（排水設施）	50

表10.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）（  ）年水利建造物檢查結果總表（海堤）	51

表10.5 （水利建造物興辦人或其管理機關）（  ）年水利建造物檢查結果總表（抽水站）	52

表10.6 （水利建造物興辦人或其管理機關）（  ）年水利建造物檢查結果總表（水門）	53

表10.7 （水利建造物興辦人或其管理機關）（  ）年水利建造物檢查結果總表（分洪設施）	54

表10.8  (管理機關)防汛器材總表	55

表10.9 （水利建造物興辦人或其管理機關）（  ）年水利建造物檢查【立即改善】追蹤表    年  月	56

表10.10  (水利建造物興辦人或其管理機關)（  ）年水利建造物檢查【注意改善】追蹤表   年  月	57

表10.11 (水利建造物興辦人或其管理機關)（  ）年水利建造物檢查【計畫改善】追蹤表   年  月	58

表10.12 (主管機關)（  ）年防水、洩水建造物定期檢查複查督導表(1/3)	59

表10.12 (主管機關)（  ）年防水、洩水建造物定期檢查複查督導表(2/3)	60

表10.12 (主管機關)（  ）年防水、洩水建造物定期檢查複查督導表(3/3)	61

表10.13 (主管機關)（  ）年防水、洩水建造物不定期檢查複查督導表(1/2)	62

表10.13 (主管機關)（  ）年防水、洩水建造物不定期檢查複查督導表(2/2)	63

表10.14 經濟部水利建造物檢查（防水、洩水）	64

表10.14 經濟部水利建造物檢查（防水、洩水）督導表(1/3)	64

表10.14 經濟部水利建造物檢查（防水、洩水）督導表(2/3)	65

表10.14 經濟部水利建造物檢查（防水、洩水）督導表(3/3)	66

表10.15 受檢縣（市）政府準備事項表	67

表格用途說明

檢查用表：表5.1.1~表5.12

檢查結果總表（報主管機關）：表10.1~表10.11

安全評估用表：表7.1~表7.7

複查與督導用表：表10.12~表10.15

表5.1.1 （水利建造物興辦人或其管理機關）

河堤定期檢查表（土堤）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 河堤名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 河川出口之海域或河川： 河堤所屬河川： 檢查樁號： K+ m □左岸□右岸，TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 |
| 堤後現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 堤頂 | □ | □堤頂有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。 □有違建，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □堤頂產生裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 □有違建，並未影響堤防結構安全，但對水流有影響者。 | □堤頂產生嚴重之不均勻沉陷，出水高度明顯不足，危及堤防或護岸安全。 □有違建，足以影響堤防結構安全或嚴重影響水流者。 |
| 前坡及後坡 | □ | □邊坡有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。 □有違建，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □土堤邊坡有局部滑動、淘空、裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 □有違建，並未影響堤防結構安全，但對水流有影響者。 | □邊坡滑動或土堤有滲水，有影響防洪安全之虞。 □有違建，足以影響堤防結構安全或嚴重影響水流者。 |
| 堤腳、護坦工及丁壩 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| 高灘地 | □ | □高灘地堆置物未明顯影響水流。 | □高灘地堆置物有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □高灘地堆置物有阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水防道路 | □ | □水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

表5.1.2 （水利建造物興辦人或其管理機關）

河堤定期檢查表（防洪牆）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 河堤名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 河川出口之海域或河川： 河堤所屬河川： 檢查樁號： K+ m □左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 |
| 堤後現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 牆身 | □ | □有輕微裂縫，經檢視尚無防洪牆安全者。 | □有異常裂縫，但無立即危及防洪安全者。 | □防洪牆局部損毀，或局部異常沈陷、傾斜，造成防洪缺口影響防洪安全。 |
| 基腳及其保護工 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| 高灘地 | □ | □高灘地堆置物未明顯影響水流。 | □高灘地堆置物有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □高灘地堆置物有阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水防道路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

表5.1.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）

河堤定期檢查表（石籠護岸）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 河堤名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 河川出口之海域或河川： 河堤所屬河川： 檢查樁號： K+ m □左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 |
| 堤後現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 石籠護岸 | □ | □有局部損壞或網面材料局部破損致使少量石料流失，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。 | □有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及石籠護岸整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。 | □沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使石籠護岸喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。 |
| 高灘地 | □ | □高灘地堆置物未明顯影響水流。 | □高灘地堆置物有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □高灘地堆置物有阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水防道路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

表5.1.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）

河堤定期檢查表（混合式堤防）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 河堤名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 河川出口之海域或河川： 河堤所屬河川： 檢查樁號： K+ m □左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 |
| 堤後現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 牆身 | □ | □有局部損壞，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。 | □有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。 | □沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。 |
| 基腳及其保護工 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| 高灘地 | □ | □高灘地堆置物未明顯影響水流。 | □高灘地堆置物有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □高灘地堆置物有阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水防道路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

表5.2.1 （水利建造物興辦人或其管理機關）

排水設施定期檢查表（土堤）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 排水名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 排水出口之海域或河川： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸，TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 |
| 設施旁現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 渠頂 | □ | □渠頂有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。 □有違建，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □渠頂產生裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 □有違建，並未影響堤防結構安全，但對水流有影響者。 | □渠頂產生嚴重之不均勻沉陷，出水高度明顯不足，危及堤防或護岸安全。 □有違建，足以影響堤防結構安全或嚴重影響水流者。 |
| 前坡及後坡 | □ | □邊坡有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。 □有違建，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □土堤邊坡有局部滑動、淘空、裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 □有違建，並未影響堤防結構安全，但對水流有影響者。 | □邊坡滑動或土堤有滲水，有影響防洪安全之虞。 □有違建，足以影響堤防結構安全或嚴重影響水流者。 |
| 基腳、渠底及護坦工 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 平行灌溉溝 | □ | □溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。 |
| 防汛搶險通路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

表5.2.2 （水利建造物興辦人或其管理機關）

排水設施定期檢查表（防洪牆）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 排水名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 排水出口之海域或河川： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 |
| 設施旁現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 牆身 | □ | □有輕微裂縫，經檢視尚無防洪牆安全者。 | □有異常裂縫，但無立即危及防洪安全者。 | □防洪牆局部損毀，或局部異常沈陷、傾斜，造成防洪缺口影響防洪安全。 |
| 基腳及其保護工 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 平行灌溉溝 | □ | □溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。 |
| 防汛搶險通路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

表5.2.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）

排水設施定期檢查表（石籠護岸）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 排水名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 排水出口之海域或河川： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 |
| 設施旁現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 石籠護岸 | □ | □有局部損壞或網面材料局部破損致使少量石料流失，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。 | □有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及石籠護岸整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。 | □沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使石籠護岸喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 平行灌溉溝 | □ | □溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。 |
| 防汛搶險通路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

表5.2.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）

排水設施定期檢查表（混合式）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 排水名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 排水出口之海域或河川： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 |
| 設施旁現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 牆身 | □ | □有局部損壞，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。 | □有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。 | □沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。 |
| 基腳及其保護工 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 平行灌溉溝 | □ | □溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。 |
| 防汛搶險通路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

表5.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）

海堤定期檢查表

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 海堤名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 海堤所鄰海域： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 |
| 海堤構造：□消波塊□混凝土□其他 |
| 堤後現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 堤頂 | □ | □堤頂有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及禦潮安全者。 □有違建，經檢視尚無危及禦潮安全者。 | □堤頂產生裂縫，經檢視評估無立即危及禦潮安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 | □堤頂產生嚴重之不均勻沉陷，出水高度明顯不足，危及禦潮安全。 □有違建，足以影響堤防結構安全或危及禦潮安全者。 |
| 前坡及後坡 | □ | □邊坡有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。 □有違建，經檢視尚無危及禦潮安全者。 | □土堤邊坡有局部滑動、淘空、裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 | □邊坡滑動或土堤有滲水，有影響防洪安全之虞。 □有違建，足以影響堤防結構安全或危及禦潮安全者。 |
| 堤腳及消波塊 | □ | □受海浪沖毀破壞，致使消波塊沉陷、堤腳有沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及禦潮安全者。 | □受海浪沖毀破壞，致使消波塊異常沉陷、堤腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及禦潮安全者。 | □受海浪沖毀破壞，致使消波塊大量異常沉陷、流失、堤腳嚴重損壞，有危及禦潮安全者。 |
| 突堤及離岸堤 | □ | □受海浪沖毀破壞，致使消波塊沉陷、堤腳有沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及禦潮安全者。 | □受海浪沖毀破壞，致使突堤、離岸堤異常沉陷，但無立即危及禦潮安全者。 | □受海浪沖毀破壞，致使突堤、離岸堤大量異常沉陷、流失、嚴重損壞，有危及禦潮安全者。 |
| 堤前灘地 | □ | □堤前灘地略微退縮，經檢視尚無危及海堤安全者。 | □堤前灘地明顯退縮，但無立即危及海堤安全者。 | □堤前灘地大幅退縮，有危及海堤安全者。 |
| 水防道路 | □ | □水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響禦潮安全。 | □破堤施工工地現況，有產生異常之沖刷影響，但尚不至於造成海浪破堤或溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成海浪破堤或溢堤者之虞。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

表5.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）

抽水站定期檢查表

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 抽水站名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 抽水站排入之河川或排水： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 位置： 排水末端□左岸□右岸 入口TM2-97座標：E： m，N： m 抽水機數量： CMS 台及 CMS 台 |
| 抽水機型式：□豎軸式 □沈水式 □其他 |
| 抽水站周遭現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 抽水機組 | □ | □機組老舊且必須經常作維修。 | □操作時有異常現象，但仍能維持正常運轉。 | □抽水機組無法正常運轉。 |
| 動力設備 | □ | □設備老舊且必須經常作維修。 | □運轉時有異常現象，但仍能維持正常運轉。 | □動力設備無法正常運轉。 |
| 攔污撈污設備 | □ | □設備老舊且必須經常作維修。 | □運轉時有異常現象，但仍能維持正常運轉。 | □攔污撈污設備無法正常運轉。 |
| 抽水站引水水門 | □ | 註：使用水門檢查表 |
| 抽水出口自動水門 | □ | 註：使用水門檢查表 |
| 操作設備 | □ | □設備老舊且必須經常作維修。 | □運轉時有異常現象，但仍能維持正常運轉。 | □操作設備無法正常運轉。 |
| 油料儲備情形 | □ | □ | □ | □不足供72小時使用。 |
| 水道 | □ | □ | □ | □水門上游水道中，有雜物或雜物可能崩落，造成水門無法順利啟閉或無法全關的現象；前池及抽水池中，有足以讓抽水機吸入造成故障的雜物。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

表5.5 （水利建造物興辦人或其管理機關）

水門定期檢查表

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 水門名稱（編號）： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 水門排入之河川或排水： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m，左岸TM2-97座標：E： m，N： m 水門尺寸及門扉數：寬 m×高 m（直徑 m） 扇 |
| 門扉構造：□不鏽鋼 □鑄鐵 □木板 □其他 |
| 吊門機構造：□梯桿式 □螺桿式 □無（自動水門） □其他 |
| 周遭現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 水門構造（含外觀） | □ | □水門有銹蝕、漏水現象或止水封磨損。 | □水門操作有異常現象或結構體磨損，但仍能正常啟閉。 | □水門無法正常啟閉。 |
| ＊操作設備 | □ | □設備老舊且必須經常作維修。 | □運轉時有異常現象，但仍能維持正常運轉。 | □操作設備無法正常運轉。 |
| ＊緊急發電機設備 | □ | □設備老舊且必須經常作維修。 | □運轉時有異常現象，但仍能維持正常運轉。 | □動力設備無法正常運轉。 |
| ＊油料儲備情形 | □ | □ | □ | □油槽未儲滿 |
| 水道 | □ | □ | □ | □水門上下游有足以阻礙水門正常啟閉之物體或事件。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

自動水門不包括有﹡記號之項目。

表5.6 （水利建造物興辦人或其管理機關）

分洪設施定期檢查表(1/2)

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 分洪設施名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 分洪排入之海域或河川： 分洪排出之河川或排水： 檢查樁號： K+ m TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 |
| 入水口附近現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 出水口附近現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 攔河堰、側流堰及分洪堰 | □ | □各項構造物混凝土表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及堰體安全及分洪功能。 | □有局部損壞現象，但尚未危及堰體安全及分洪功能。 | □產生局部損壞，有危及堰體安全及分洪功能且有擴大跡象。 |
| 排砂道 | □ | □混凝土表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及堰體安全及分洪功能。 | □排砂道有局部損壞現象，但無危及建造物安全及分洪功能。 | □排砂道產生局部損壞，有危及建造物安全且有擴大跡象。 |
| 排砂道閘門 | □ | 註：使用水門檢查表 |
| 隧道入口段 | □ | □.混凝土構造物表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及隧道入口結構安全者。 | □混凝土構造物有局部損壞現象，但尚無危及隧道入口整體安全者。 □隧道入口上方岩盤格樑有輕微斷裂、位移，或地錨有鬆動現象，但經專業地質人員判斷尚無崩落之虞。 □隧道入口下方連接井輕微阻塞，尚有排除地下水功能。 | □混凝土構造物產生局部損壞，有危及建造物安全且有擴大跡象。 □隧道入口上方邊坡有鬆動或位移，有崩落之虞。 □隧道入口下方連接井阻塞，已無排除地下水功能。 |
| 隧道 | □ | □隧道壁混凝土表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及結構安全者。 | □隧道壁龜裂或產生局部損壞，但無危及隧道分洪功能者。 | □隧道壁錯動、嚴重龜裂或產生局部損壞，且有擴大跡象或水流通過後會擴大，影響分洪功能者。 |

表5.6 （水利建造物興辦人或其管理機關）

分洪設施定期檢查表(2/2)

| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道出口陡槽段、消能池 | □ | □構造物混凝土表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及結構安全者。 | □各項構造物有局部損壞現象，但無危及建造物安全者。 | □各項構造物產生局部損壞，有危及建造物安全且有擴大跡象。 |
| 隧道通氣口 | □ | □構造物混凝土表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及結構安全者。 □通氣功能略有影響，但尚未危及排洪安全者。 | □構造物有局部損壞現象，但無危及建造物安全者。 □通氣功能無法正常發揮，但尚未危及排洪安全者。 | □構造物產生局部損壞，有危及建造物安全且有擴大跡象。 □通氣功能無法發揮，危及排洪安全者。 |
| 重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註一：每個紀錄點填寫一張。

註二：#使用水門檢查表。

表5.7.1 （水利建造物興辦人或其管理機關）

河堤不定期檢查表（土堤）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 河堤名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 河川出口之海域或河川： 河堤所屬河川： 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 堤後現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 堤頂 | □ | □堤頂有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □堤頂產生裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 | □堤頂產生嚴重之不均勻沉陷，出水高度明顯不足，危及堤防或護岸安全。 |
| 前坡及後坡 | □ | □邊坡有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □土堤邊坡有局部滑動、淘空、裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 | □邊坡滑動或土堤有滲水，有影響防洪安全之虞。 |
| #堤腳、護坦工及丁壩 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| #高灘地 | □ | □高灘地堆置物未明顯影響水流。 | □高灘地堆置物有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □高灘地堆置物有阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水防道路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題： |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。  #表示地震後不檢查之項目。

表5.7.2 （水利建造物興辦人或其管理機關）

河堤不定期檢查表（防洪牆）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 河堤名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 河川出口之海域或河川： 河堤所屬河川： 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 堤後現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 牆身 | □ | □有輕微裂縫，經檢視尚無防洪牆安全者。 | □有異常裂縫，但無立即危及防洪安全者。 | □防洪牆局部損毀，或局部異常沈陷、傾斜，造成防洪缺口影響防洪安全。 |
| #基腳及其保護工 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| #高灘地 | □ | □高灘地堆置物未明顯影響水流。 | □高灘地堆置物有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □高灘地堆置物有阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水防道路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題： |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。  #表示地震後不檢查之項目。

表5.7.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）

河堤不定期檢查表（石籠護岸）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 河堤名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 河川出口之海域或河川： 河堤所屬河川： 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 堤後現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 石籠護岸 | □ | □有局部損壞或網面材料局部破損致使少量石料流失，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。 | □有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及石籠護岸整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。 | □沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使石籠護岸喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。 |
| #高灘地 | □ | □高灘地堆置物未明顯影響水流。 | □高灘地堆置物有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □高灘地堆置物有阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水防道路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題： |
| 改善方式 |  |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。  #表示地震後不檢查之項目。

表5.7.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）

河堤不定期檢查表（混合式堤防）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 河堤名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 河川出口之海域或河川： 河堤所屬河川： 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 堤後現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 牆身 | □ | □有局部損壞，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。 | □有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。 | □沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。 |
| #基腳及其保護工 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| #高灘地 | □ | □高灘地堆置物未明顯影響水流。 | □高灘地堆置物有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □高灘地堆置物有阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 水防道路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題： |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。 #表示地震後不檢查之項目。

表5.8.1 （水利建造物興辦人或其管理機關）

排水設施不定期檢查表（土堤）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 排水名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 排水出口之海域或河川： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 設施旁現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 渠頂 | □ | □堤頂有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □堤頂產生裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 | □堤頂產生嚴重之不均勻沉陷，出水高度明顯不足，危及堤防或護岸安全。 |
| 前坡及後坡 | □ | □邊坡有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □土堤邊坡有局部滑動、淘空、裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 | □邊坡滑動或土堤有滲水，有影響防洪安全之虞。 |
| #基腳、渠底及護坦工 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 平行灌溉溝 | □ | □溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。 |
| 防汛搶險通路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題： |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。  #表示地震後不檢查之項目。

表5.8.2 （水利建造物興辦人或其管理機關）

排水設施不定期檢查表（防洪牆）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 排水名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 排水出口之海域或河川： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 設施旁現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 牆身 | □ | □有輕微裂縫，經檢視尚無防洪牆安全者。 | □有異常裂縫，但無立即危及防洪安全者。 | □防洪牆局部損毀，或局部異常沈陷、傾斜，造成防洪缺口影響防洪安全。 |
| #基腳及其保護工 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 平行灌溉溝 | □ | □溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。 |
| 防汛搶險通路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題： |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。  #表示地震後不檢查之項目。

表5.8.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）

排水設施不定期檢查表（石籠護岸）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 排水名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 排水出口之海域或河川： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 設施旁現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 石籠護岸 | □ | □有局部損壞或網面材料局部破損致使少量石料流失，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。 | □有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及石籠護岸整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。 | □沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使石籠護岸喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 平行灌溉溝 | □ | □溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。 |
| 防汛搶險通路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題： |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

表5.8.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）

排水設施不定期檢查表（混合式）

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 排水名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 排水出口之海域或河川： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m□左岸□右岸 TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 設施旁現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 牆身 | □ | □有局部損壞，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。 | □有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。 | □沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。 |
| #基腳及其保護工 | □ | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 | □基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。 |
| 水道狀況 | □ | □水道中物體未明顯影響水流。 | □水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。 | □水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。 |
| 平行灌溉溝 | □ | □溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。 | □溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。 |
| 防汛搶險通路 | □ | □.水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □.水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。 | □破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題： |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。  #表示地震後不檢查之項目。

表5.9 （水利建造物興辦人或其管理機關）

海堤不定期檢查表(1/2)

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 海堤名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 海堤所鄰海域： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 海堤構造：□消波塊□混凝土□其他 |
| 堤後現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 堤頂 | □ | □堤頂有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及禦潮安全者。 | □.堤頂產生裂縫，經檢視評估無立即危及禦潮安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 | □堤頂產生嚴重之不均勻沉陷，出水高度明顯不足，危及禦潮安全。 |
| 前坡及後坡 | □ | □邊坡有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及禦潮安全者。 | □土堤邊坡有局部滑動、淘空、裂縫，經檢視評估無立即危及禦潮安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 | □邊坡滑動或土堤有滲水，有影響禦潮安全之虞。 |
| #堤腳及消波塊 | □ | □受海浪沖毀破壞，致使消波塊沉陷、堤腳有沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及禦潮安全者。 | □受海浪沖毀破壞，致使消波塊異常沉陷、堤腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及禦潮安全者。 | □受海浪沖毀破壞，致使消波塊大量異常沉陷、流失、堤腳嚴重損壞，有危及禦潮安全者。 |
| #突堤及離岸堤 | □ | □受海浪沖毀破壞，致使消波塊沉陷、堤腳有沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及禦潮安全者。 | □受海浪沖毀破壞，致使突堤、離岸堤異常沉陷，但無立即危及禦潮安全者。 | □受海浪沖毀破壞，致使突堤、離岸堤大量異常沉陷、流失、嚴重損壞，有危及禦潮安全者。 |
| #堤前灘地 | □ | □堤前灘地略微退縮，經檢視尚無危及海堤安全者。 | □堤前灘地明顯退縮，但無立即危及海堤安全者。 | □堤前灘地大幅退縮，有危及海堤安全者。 |
| 水防道路 | □ | □水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。 | □水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。 | □水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。 |

表5.9 （水利建造物興辦人或其管理機關）

海堤不定期檢查表(2/2)

| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破堤施工 | □ | □破堤施工工地現況，未明顯影響禦潮安全。 | □破堤施工工地現況，有產生異常之沖刷影響，但尚不至於造成海浪破堤或溢堤。 | □破堤施工之防汛措施不足，有造成海浪破堤或溢堤者之虞。 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題： |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。  #表示地震後不檢查之項目。

表5.10 （水利建造物興辦人或其管理機關）

抽水站不定期檢查表

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 抽水站名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 抽水站排入之河川或排水： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 位置： 排水末端□左岸□右岸 入口TM2-97座標：E： m，N： m 抽水機數量： CMS 台及 CMS 台 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 抽水機型式：□豎軸式 □沈水式 □其他 |
| 抽水站周遭現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 抽水機 | □ | □ | □抽水機操作時有異聲，但仍能正常運轉。 | □抽水機無法正常運轉。 |
| 電動機 | □ | □ | □ | □備用電源失效。 |
| 攔污撈污設施 | □ | □ | □攔污撈污設施操作時有異聲，但仍能正常運轉。 | □攔污撈污設施無法正常運轉。 |
| 抽水站 引水水門 | 註：使用水門檢查表 |
| 抽水管路出口自動水門 | 註：使用水門檢查表 |
| 操作設備 | □ | □ | □抽水機操作時有異聲，但仍能正常運轉。 | □抽水機無法正常運轉。 |
| 油料儲備情形 | □ | □ | □ | □不足供48小時使用。 |
| 水道 | □ | □ | □ | □水門上游水道中，有雜物或雜物可能崩落造成水門無法順利啟閉或無法全關的現象；前池及抽水池中，有足以讓抽水機吸入造成故障的雜物。 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題： |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

表5.11 （水利建造物興辦人或其管理機關）

水門不定期檢查表

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 水門名稱（編號）： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 水門排入之河川或排水： 縣市別： 縣(市) 鄉 (鎮市) 檢查樁號： K+ m 左岸TM2-97座標：E： m，N： m 水門尺寸及門扉數：寬 m×高 m （直徑 m） 扇 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 門扉構造：□不鏽鋼 □鑄鐵 □木板 □其他 |
| 吊門機構造：□梯桿式 □螺桿式 □無（自動水門） □其他 |
| 周遭現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 水門構造（含外觀） | □ | □水門止水封磨損，有漏水現象。 | □水門操作有異聲或結構體磨損，但仍能正常啟閉。 | □水門無法正常啟閉。 |
| ＊操作設備 | □ | □ | □水門操作有異聲，但仍能正常啟閉。 | □水門無法正常啟閉。 |
| ＊發電機運轉情形 | □ | □ | □ | □備用電源失效。 |
| 水道 | □ | □ | □ | □.水門上下游有足以阻礙水門正常啟閉之物體或事件。 |
| ＊油料儲備情形 | □ | □ | □ | □油槽未儲滿 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策： |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

自動水門不包括有﹡記號之項目。

表5.12 （水利建造物興辦人或其管理機關）

分洪設施不定期檢查表(1/2)

| 管理單位： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 分洪設施名稱： | 天氣：□晴 □陰 □雨 |
| 分洪排入之海域或河川： 分洪排出之河川或排水： 檢查樁號： K+ m TM2-97座標：E： m，N： m 檢查範圍：登錄點往下游延伸 公尺 | □地震 震度： □颱風 □輕度□中度□強烈以上 □豪雨 □發現破壞 □發生日期： 年 月 日 |
| 入水口附近現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 出水口附近現況：□社區部落 □工廠學校 □農田原野 □其他 |
| 曾經修護(最近)記錄：□無 □有，修護完工時間： 年 月 修護主要原因： |
| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| 攔河堰、側流堰及分洪堰 | □ | □各項構造物混凝土表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及堰體安全及分洪功能。 | □有局部損壞現象，但尚未危及堰體安全及分洪功能。 | □產生局部損壞，有危及堰體安全及分洪功能且有擴大跡象。 |
| 排砂道 | □ | □混凝土表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及堰體安全及分洪功能。 | □排砂道有局部損壞現象，但無危及建造物安全及分洪功能。 | □排砂道產生局部損壞，有危及建造物安全且有擴大跡象。 |
| 排砂道閘門 | 註：使用水門檢查表 |
| 隧道入口段 | □ | □.混凝土構造物表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及隧道入口結構安全者。 | □混凝土構造物有局部損壞現象，但尚無危及隧道入口整體安全者。 □隧道入口上方岩盤格樑有輕微斷裂、位移，或地錨有鬆動現象，但經專業地質人員判斷尚無崩落之虞。 □隧道入口下方連接井輕微阻塞，尚有排除地下水功能。 | □混凝土構造物產生局部損壞，有危及建造物安全且有擴大跡象。 □隧道入口上方邊坡有鬆動或位移，有崩落之虞。 □隧道入口下方連接井阻塞，已無排除地下水功能。 |

表5.12 （水利建造物興辦人或其管理機關）

分洪設施不定期檢查表(2/2)

| 結果 檢查項目 | 正常 | 計畫改善 | 注意改善 | 立即改善 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道 | □ | □隧道壁混凝土表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及結構安全者。 | □隧道壁龜裂或產生局部損壞，但無危及隧道分洪功能者。 | □隧道壁錯動、嚴重龜裂或產生局部損壞，且有擴大跡象或水流通過後會擴大，影響分洪功能者。 |
| 隧道出口陡槽段、消能池 | □ | □構造物混凝土表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及結構安全者。 | □各項構造物有局部損壞現象，但無危及建造物安全者。 | □各項構造物產生局部損壞，有危及建造物安全且有擴大跡象。 |
| 隧道通氣口 | □ | □構造物混凝土表面有龜裂、沖蝕、穴蝕、劣化或其他異常現象，經檢視無危及結構安全者。 □通氣功能略有影響，但尚未危及排洪安全者。 | □構造物有局部損壞現象，但無危及建造物安全者。 □通氣功能無法正常發揮，但尚未危及排洪安全者。 | □構造物產生局部損壞，有危及建造物安全且有擴大跡象。 □通氣功能無法發揮，危及排洪安全者。 |
| 破壞機制分析： |
| 避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題： |
| 照片編號 | 正面： | 右側： | 左側： | 細部： |
| 檢查人員： 主管： |

註：每個紀錄點填寫一張。

表7.1河堤安全評估現場檢查表(1/3)

表7.1河堤安全評估現場檢查表(2/3)

表7.1河堤安全評估現場檢查表(3/3)

表7.2 排水設施安全評估現場檢查表(1/4)

表7.2 排水設施安全評估現場檢查表(2/4)

表7.2 排水設施安全評估現場檢查表(3/4)

表7.2 排水設施安全評估現場檢查表(4/4)

表7.3 海堤安全評估現場檢查表(1/2)

表7.3 海堤安全評估現場檢查表(2/2)

表7.4 抽水站安全評估現場檢查表(1/2)

表7.4 抽水站安全評估現場檢查表(2/2)

表7.5 水門安全評估現場檢查表(1/3)

表7.5 水門安全評估現場檢查表(2/3)

表7.5 水門安全評估現場檢查表(3/3)

表7.6 分洪設施安全評估現場檢查表(1/2)

表7.6 分洪設施安全評估現場檢查表(2/2)

表7.7 防水、洩水建造物水文環境變遷評估表(1/4)

表7.7 防水、洩水建造物水文環境變遷評估表(2/4)

表7.7 防水、洩水建造物水文環境變遷評估表(3/4)

表7.7 防水、洩水建造物水文環境變遷評估表(4/4)

表10.1（  ）年防水、洩水建造物

（□定期□不定期）檢查複查督導結果統計表

| 建造物名稱 | 河堤 | 排水設施 | 海堤 | 抽水站 | 水門 | 分洪設施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總件數 |  |  |  |  |  |  |
| 受檢單位檢查結果件數 | 正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立即改善 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注意改善 |  |  |  |  |  |  |
|  | 計畫改善 |  |  |  |  |  |  |
| 督導小組檢查結果件數 | 正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立即改善 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注意改善 |  |  |  |  |  |  |
|  | 計畫改善 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 複查共 件，其中河堤 件、海堤 件、 水門 件。 河堤： 海堤： 水門： 分洪設施： |

表10.2 （水利建造物興辦人或其管理機關）

（  ）年水利建造物檢查結果及經費計畫總表（河堤）

| 編號 | 流 域水 系 | 建造物名稱 | 樁號或座標 | 長度 （m） | 檢查結果 | 經費 (仟元) | 列入計畫別 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |

表10.3 （水利建造物興辦人或其管理機關）

（  ）年水利建造物檢查結果及經費改善總表（排水設施）

| 編號 | 水系 | 建造物名稱 | 樁號或座標 | 長度 （m） | 檢查結果 | 經費 (仟元) | 列入計畫別 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m □左岸□右岸 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |

表10.4 （水利建造物興辦人或其管理機關）

（  ）年水利建造物檢查結果及經費改善總表（海堤）

| 編號 | 海 域 | 建造物名稱 | 樁號或座標 | 長度 （m） | 檢查結果 | 經費 (仟元) | 列入計畫別 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |

表10.5 （水利建造物興辦人或其管理機關）

（  ）年水利建造物檢查結果及經費改善總表（抽水站）

| 編號 | 水系 | 抽水站名稱 | 樁號或座標 | 抽水量 （cms） | 檢查結果 | 經費 (仟元) | 列入計畫別 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |

表10.6 （水利建造物興辦人或其管理機關）

（  ）年水利建造物檢查結果及經費改善總表（水門）

| 編號 | 水系 | 水門名稱（編號） | 樁號或座標 | 尺寸長×寬 （cm） | 檢查結果 | 經費 (仟元) | 列入計畫別 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |

表10.7 （水利建造物興辦人或其管理機關）

（  ）年水利建造物檢查結果及經費改善總表（分洪設施）

| 編號 | 流 域水 系 | 分洪設施名稱 | 樁號或座標 | 長度 （m） | 檢查結果 | 經費 (仟元) | 列入計畫別 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |
|  |  |  | 樁號： K+ m 座標： E： N： |  | □正常 □計畫改善 □注意改善 □立即改善 |  | □歲修計畫 □新建計畫 □相關計畫 □其他 |  |

表10.8  (管理機關)防汛器材總表

一、移動式抽水機

| 型 號 | 抽水量 (CMS) | 數 量 (台) | 接管日期 | 使用情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、防汛塊

| 種類 (型及噸) | 數量 (塊或M3) | 堆置地點 (堤防樁號) | 平面圖及調度說明 |
| --- | --- | --- | --- |

表10.9 （水利建造物興辦人或其管理機關）

（  ）年水利建造物檢查【立即改善】追蹤表    年  月

| 編 號 | 工程名稱 | 工程內容 | 列入 計畫別 | 經費 (仟元) | 開工 日期 | 完工 日期 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 堤防 (M) | 丁壩 (座) | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |

填表人：                            主管：

表10.10  (水利建造物興辦人或其管理機關)

（  ）年水利建造物檢查【注意改善】追蹤表   年  月

| 編 號 | 工程名稱 | 工程內容 | 列入 計畫別 | 經費 (仟元) | 開工 日期 | 完工 日期 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 堤防 (M) | 丁壩 (座) | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |

填表人：                            主管：

表10.11 (水利建造物興辦人或其管理機關)

（  ）年水利建造物檢查【計畫改善】追蹤表   年  月

| 編 號 | 工程名稱 | 工程內容 | 列入 計畫別 | 經費 (仟元) | 開工 日期 | 完工 日期 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 堤防 (M) | 丁壩 (座) | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |

填表人：                            主管：

表10.12 (主管機關)（  ）年防水、洩水建造物

定期檢查複查督導表(1/3)

受檢單位：第 河川局 日期： 年 月 日

督導小組： 記錄： 領隊： 副領隊： 行政院農委會： 專家學者： 水利署： 工程事務組： 水利行政組： 防災中心： 河川海岸組： 受檢單位：

表10.12 (主管機關)（  ）年防水、洩水建造物

定期檢查複查督導表(2/3)

| 年水利建造物檢查 督導項目 | 辦理情形（第 河川局） |
| --- | --- |
| 一、各項水利建造物檢查辦理情形： 本年度是否已依規定辦理「定期檢查」？ 是否在期限內將本年度之檢查結果總表函報本署？ 是否將水利建造物檢查資料資訊化建檔？（含歷年來督導檢討結果建檔） 前一年度（次）督導檢討結果與建議事項辦理情形。 今年度水利建造物檢查工作辦理情形。 河川駐衛警、巡防人員編組、訓練(儲備人員訓練)成果。 水利建造物平時巡查維護紀錄及安全檢查成果及書面資料。 防汛、防災(預警作業)工作及宣導辦理情形。 水門巡邏箱維護管理情形。 標示管理機關、委託單位及緊急聯絡人等告示牌設立情形。 堤防（護岸）有人為不當堆置物品或違建。 |  |

表10.12 (主管機關)（  ）年防水、洩水建造物

定期檢查複查督導表(3/3)

| 年水利建造物檢查 督導項目 | 辦理情形（第 河川局） |
| --- | --- |
| 二、各項水利建造物之防汛相關作業辦理情形： 防汛材料數量、地點及管理與調度計畫。 汛期作業準備情形：水利建造物巡查記錄、防汛手冊、應變小組作業要點、移動式抽水機維護管理、水門維護管理等。 破堤施工事宜及應變計畫(有否申請、位置相符否、破堤處圍堰或堤防培厚是否確實等)。 三、各項水利建造物之管理制度： 防洪記載表管理系統及使用情形。 是否編撰所轄各項水利建造物之安全維護手冊。 是否建立操作記錄。 是否建立監測記錄。 是否建立保養維護記錄。 是否建立巡查記錄。 是否建立檢查記錄。 四、專家學者建議事項： 五、受檢單位意見： |  |

表10.13 (主管機關)（  ）年防水、洩水建造物

不定期檢查複查督導表(1/2)

受檢單位：第 河川局 日期： 年 月 日

督導小組： 記錄： 領隊： 副領隊： 行政院農委會： 專家學者： 水利署： 工程事務組： 水利行政組： 防災中心： 河川海岸組： 受檢單位：

表10.13 (主管機關)（  ）年防水、洩水建造物

不定期檢查複查督導表(2/2)

| 年水利建造物不定期檢查 督導項目 | 辦理情形（第 河川局） |
| --- | --- |
| 一、各項水利建造物不定期檢查辦理情形： 本年度是否已依規定辦理「不定期檢查」？ 是否在期限內將本年度之不定期檢查結果總表函報本署？ 是否將水利建造物不定期檢查資料資訊化建檔？（含歷年來督導檢討結果建檔） 前一年度（次）督導檢討結果與建議事項辦理情形。 今年度水利建造物不定期檢查工作辦理情形。 二、各項不定期檢查辦理內容： 破壞機制分析是否精確合理？ 避免二次災害或災害擴大之對策是否正確？ 是否有其他立即影響安全的問題？ 是否有其他影響安全的潛在問題？ 三、是否建立不定期檢查記錄？ 四、專家學者建議事項： 五、受檢單位意見： |  |

表。錄須擬定檢查督導查核結果表備之檢查結果總表函報本部水利署10.14 經濟部水利建造物檢查（防水、洩水）

督導表(1/3)

| 受檢單位： 縣（市）政府 | 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 督導小組： 記錄： 領隊： 副領隊： 行政院農委會： 專家學者： 經濟部： 受檢單位： |

表10.14 經濟部水利建造物檢查（防水、洩水）

督導表(2/3)

| 督導項目 | 督導結果 |
| --- | --- |
| 一、本年度是否已依規定要求所屬管理機關或其他興辦人辦理「定期檢查」？ | □是 □否， 原因： |
| 二、本年度是否已依規定要求所屬管理機關或其他興辦人辦理「不定期檢查」？ | □無須辦理 □是 □否， 原因： |
| 三、是否在期限內將本年度已核備之水利建造物檢查結果總表函報本部水利署？ | □是 □否， 原因： |
| 四、是否要求將水利建造物檢查資料資訊化建檔？ | □是 □辦理中 □否， 原因： |
| 五、是否已依業務需要，設立「水利建造物檢查督導小組」執行水利建造物之複查？ | □是 □否， 原因： |
| 六、是否辦理對管理機關或其他興辦人進行督導？ | □是 □否， 原因： |

表10.14 經濟部水利建造物檢查（防水、洩水）

督導表(3/3)

| 督導項目 | 督導結果 |
| --- | --- |
| 七、簡報內容是否依規定之檢查項目逐項簡報？ | □是 □否， 原因： |
| 八、前一年度（次）督導檢討結果建議事項辦理情形。 九、今年度水利建造物檢查工作辦理情形。 十、督導小組成員意見 十一、專家學者建議事項 十二、受督導單位意見 十三、結論 |  |

表10.15  受檢縣（市）政府準備事項表

| 督導項目 | 受督導單位準備事項 |
| --- | --- |
| 一、本年度是否已依規定要求所屬管理機關或其他興辦人辦理「定期檢查」？ | 所屬管理機關完成之相關水利建造物定期檢查表（表5.1至表5.6）及檢查報告（8.2節）。 管轄範圍內其他興辦人完成之檢查報告（8.2節）。 |
| 二、本年度是否已依規定要求所屬管理機關或其他興辦人辦理「不定期檢查」？ | 所屬管理機關完成之相關水利建造物定期檢查表（表5.7至表5.12）及檢查報告（8.2節）。 管轄範圍內其他興辦人完成之檢查報告（8.2節）。 |
| 三、是否在期限內將本年度已核備之水利建造物檢查結果總表函報本部水利署？ | 一、水利建造物檢查結果及經費計畫總表（表10.2至表10.7）（免填計畫經費）。 二、年度報請備查函。 |
| 四、是否要求將水利建造物檢查資料資訊化建檔？ | 所屬管理機關完成之檢查結果資訊化檔案。 管轄範圍內其他興辦人完成之檢查結果資訊化檔案（11.1節）。 |
| 五、是否已依業務需要，設立「水利建造物檢查督導小組」執行水利建造物之複查？ | 一、「水利建造物檢查督導小組」設置要點（10.5節）。 二、「水利建造物檢查督導小組」成員名單。 |
| 六、是否辦理對管理機關或其他興辦人進行複查及督導？ | 一、（主管機關） 年防水、洩水建造物檢查複查督導結果統計表（表10.1）。 二、（主管機關） 年防水、洩水建造物定期檢查複查督導表（表10.12）。 三、（主管機關） 年防水、洩水建造物不定期檢查複查督導表（表10.13）。 |
| 七、簡報內容是否依規定之檢查項目逐項簡報？ | 一、簡報資料。 |
| 八、前一年度（次）督導檢討結果建議事項辦理情形。 | 一、前一年度（次）督導檢討結果建議事項及辦理成果資料。 |
| 九、今年度水利建造物檢查工作辦理情形。 | 一、辦理成果資料。 |

# Text boxes

cms機組______台，抽水機型式：________   ;撈污機型式：________