# 烏溝蓄水塘水庫運用要點

中華民國100年9月9日經授水字第10020210420號訂定

- 經濟部（以下簡稱本部）為調蓄與有效運用烏溝蓄水塘水庫（以下簡稱本水庫）蓄存水量，供家用及公共給水用水標的使用，特訂定本要點。

- 本水庫以台灣自來水股份有限公司（以下簡稱自來水公司）為管理機構，並由自來水公司第七區管理處（以下簡稱七區處）負責營運管理。

- 本水庫位於澎湖縣望安鄉將軍嶼，其運轉主要設施如下：

- 混凝土重力壩。

- 壩頂溢洪道。

- 取水工水工。

- 本水庫滿水位標高為八‧○○公尺。

- 本水庫應配合將軍嶼地區各水源供給量及需求量，由七區處統籌調度運用，除持續乾旱水庫水位降低情況外，本水庫蓄水位不得低於最低取水位標高二‧○○公尺。

- 本水庫於取水塔設有抽水機組，用以抽取庫水經輸水管至淨水廠處理後供應將軍嶼家用及公共給水。

- 本水庫溢洪道為自由溢流式，水庫水位超過標高八公尺時自由溢流入海。