# 南化水庫運用要點

1.中華民國93年5月18日經濟部經水字第09304603850號令訂定發布

2.中華民國99年8月4日經濟部經授水字第09920208570號令修正發布

3.中華民國100年5月16日經濟部經授水字第10020204830號令修正第3、4、8、9點規定

# 第一章  總則

- 經濟部（以下簡稱本部）為調蓄及有效運用南化水庫（以下簡稱本水庫）所攔蓄後堀溪及自甲仙攔河堰越域引水引取旗山溪水源，供應家用及公共給水、工業用水等標的用水使用，特訂定本要點。

- 本水庫以台灣自來水股份有限公司（以下簡稱自來水公司）為管理機構，並由自來水公司第六區管理處負責營運管理。

- 本水庫位於臺南市南化區曾文溪支流後堀溪上游，其運轉主要設施如下：

- 大壩。

- 溢洪道。

- 取出水工。

- 本要點用詞，定義如下：

- 水庫運用規線：為執行蓄水利用運轉，依水庫水位或有效蓄水量劃定界線，以表示水庫存蓄水量之豐枯情形。

- 蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應家用及公共給水、工業用水功能之需要。

- 防洪運轉：颱風或豪雨期間，經由溢洪道自由溢流或其他放水設施放水之運轉。

- 緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。

- 颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。

- 豪雨情況：中央氣象局發布豪雨特報或因颱風引進西南氣流之豪雨，且本水庫集水區列入警戒區域者。

- 上限：一年中本水庫有效蓄水量處於豐盈狀態之最低水量。

- 下限：一年中本水庫有效蓄水量處於缺水狀態之最高水量。

- 排渾作業：本水庫高濁度原水經由取出水工排放至下游河道之操作。

第二章  蓄水利用運轉

- 本水庫得與高屏溪攔河堰相互聯合運用。

- 本水庫運用規線分上限及下限，如附圖，並依下列規定辦理：

- 水庫水位在上限以上時，依據計畫配水量供水，並得視各地區用水需求增加調配之。

- 水庫水位在上限與下限之間時，依據計畫配水量供水，並得視高屏溪攔河堰取水狀況調整，以調配各地區之供水。

- 水庫水位在下限以下時，視各地區用水需求量，與其他水源聯合運用機動調配供水，必要時應予打折供水。

# 第三章  防洪運轉

- 本水庫滿水位標高一百八十公尺，最大可能洪水位標高一百八十五‧四六公尺。

- 本水庫溢洪道無閘門控制，水位超過標高一百八十公尺時，自由溢流。

- 本水庫防洪運轉分二階段操作，並依下列規定執行：

- 溢流前階段：當發生颱風或豪雨情況時，且集水區開始明顯降雨，水庫水位超過標高一百七十五公尺以上，且水位仍持續上升時，緊急應變小組值勤人員應處理水情通報與準備溢洪警報發布、通聯作業事宜，並通知本部水利署南區水資源局甲仙攔河堰管理中心停止引水。

- 溢流階段：在水庫自由溢流前二小時，應發布放水警報，於流量增加後，視實際情況持續發布之，並應通知自來水公司、本部水利署、本部水利署南區水資源局、本部水利署第六河川局、臺南市政府、臺南市消防局及臺南市警察局，轉知所屬相關單位及下游居民，促請在下游河川區域活動民眾儘速離開。

第四章  緊急運轉

- 本水庫因天然或人為破壞等緊急運轉，危及壩體安全時，應依據下游河川狀況及水庫水位實施緊急運轉。

- 實施緊急運轉時，應依第九點規定通知或通報，無法事先通知或通報時，應立即播放放水警報，並依據災害防救法第十四條規定成立緊急應變小組，執行各項緊急應變措施。

本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理經過，陳報本部水利署備查。

附圖、南化水庫運用規線圖：

# Text boxes

上限

下限