西勢水庫水門操作規定

中華民國100年11月11日經授水字第10020213500號令訂定

一、	經濟部（以下簡稱本部）為規範西勢水庫（以下簡稱本水庫）各水門啟用之標準、時間及方法，特訂定本規定。

二、	本水庫位於基隆市暖暖區，由台灣自來水股份有限公司（以下簡稱自來水公司）為管理機構，並由自來水公司第一區管理處負責操作維護管理。

三、	本水庫主要設施及相關水門如下：

(一)	大壩：混凝土重力壩，壩高二十九‧五七公尺，壩頂標高七十三‧六公尺，壩長一百零二‧四二公尺，壩頂寬三‧三五公尺。

(二)	溢洪道：左半部為混凝土重力式無閘門之臥箕溢道，右半部則為天然岩盤切削而成之寬頂溢洪道，長度四十八‧四八公尺，設計排洪量一百七十八秒立方公尺，溢流堰頂標高七二‧○八公尺。

(三)	取水工：取水塔井深二十一‧六公尺，銜接直徑四百毫米取水孔四個，由上而下孔底標高分別為六十三‧六公尺、六十‧七公尺、五十八公尺、五十五公尺。

(四)	排砂閘門：閘室長一‧六五公尺，寬一‧六五公尺，設捲揚式閘門寬一‧三，高一‧一公尺，銜接排砂道貫穿大壩，寬一‧三公尺，高一‧一公尺，長二十公尺。

四、	取水口閘門於配合公共給水時，視計畫需水量、水庫水位及庫水濁度情形，操作啟閉。

五、	本水庫各水門操作情形應確實記錄。

六、	本水庫各水門檢查維護，應確實依照規定辦理。

七、	本水庫運轉操作中如遇緊急事故或異常狀況時，應採取必要之應變措施，事後應報本部水利署轉本部備查。