莫拉克颱風災後重建跨越穿越河川建造物簡化程序辦法

| 條文 | 說明 |
| --- | --- |
| 第一條 本辦法依莫拉克颱風災後重建特別條例第二十三條第二項規定訂定之。 | 明定本辦法之法源依據。 特別條例第二十三條規定之輸電線路重建等，亦同於交通單位，係以跨越、穿越河川建造物為之，故未逐一列明。 |
| 第二條 本辦法所稱當地河川管理機關，在中央管河川，為經濟部水利署當地河川局。 | 中央管河川之當地河川管理機關為水利署當地河川局。 |
| 第三條 跨河建造物主辦機關(構)(以下簡稱跨河建造物機關(構)），對因颱風受損致須拆除重(復)建之跨河建造物，其重(復)建前之拆除、地質鑽探、測量、整地及施工便道或施設之前置作業，得先行入場施工，並將其拆除、重(復)建所在位置及擬辦理事項報當地河川管理機關備查，及通知經濟部水利署。 | 明定跨河建造物機關(構) 得先行入場施工，並將其拆除、重(復)建所在位置及擬辦理事項報當地河川管理機關備查等事項。 |
| 第四條 重(復)建之跨河建造物，除有其他必要情形外，應加大橋長及跨距，並加深橋墩基礎。 | 災後跨河建造物重(復)建之原則。 |
| 第五條 跨河建造物機關(構)應依輕重緩急，於申請許可前，將重(復)建初步構想書送當地河川管理機關，並通知經濟部水利署。 前項重(復)建初步構想書應包括重(復)建工程所在位置、橋梁長度、最小跨距、橋墩基礎深度、工法、梁底高程及預定重(復)建期程。 | 跨河建造物申請使用河川區域之程序及應備之書件內容。 |
| 第六條 當地河川管理機關應依前條跨河建造物機關(構)所送重(復)建初步構想書，參考河川治理計畫及災後河川變動情形，依預定重(復)建期程之順序，邀集跨河建造物機關(構)及工程鄰近之許可使用機關(構)會勘。 前項會勘，應審查其落墩位置、橋墩基礎深度、橋梁跨距與梁底高程關係河川通洪斷面及上、下游之河防建造物安全之相關事項，須符合跨河建造物設置審核要點之相關規定。 | 河川管理機關會勘及審查之程序。 會勘之審查，有關河防建造物安全事項者，應符合跨河建造物設置審核要點有關規定。 |
| 第七條 跨河建造物機關(構)應依前條會勘結論完成相關設計圖說，送當地河川管理機關；當地河川管理機關經審查符合勘定原則者，應即通知跨河建造物機關(構)辦理主體工程之施工。 當地河川管理機關認跨河建造物機關(構)依前項規定所提之設計與會勘結論不符者，應先邀集交通主管機關、相關學者專家，召開審查會議審定之。 | 一、為簡化審查程序，當地河川管理機關經受理、審查符合勘定原則者，應即通知跨河建造物機關(構)辦理主體工程之施工。 二、河川管理機關認定所提之設計與會勘結論不符者，應先邀集交通主管機關、相關學者專家，召開審查會議審定，避免直接退件，俾利加快審查流程。 |
| 第八條 跨河建造物機關(構)為增加河川通洪斷面，減輕跨河建造物之沖刷，得併跨河建造物重(復)建、改建、修建案，申請跨河建造物安全所及必要範圍之疏濬或河道整理。 前項所稱必要範圍，以跨河建造物上、下游各五百公尺以內為原則；必要時，跨河建造物機關(構)得申請加大。 | 跨河建造物機關(構)申請跨河建造物重(復)建、改建、修建案時，為維跨河建造物安全，得於必要範圍內，一併申請為疏濬或河道整理。 |
| 第九條 穿越河川建造物之重(復)建，除依第五條所提出之重(復)建初步構想書，應包含重(復)建工程所在位置、工法、建造物頂部高程及預定重(復)建期程外，仍應依本辦法第三條及第五條至第七條規定辦理。 | 穿越河川建造物申請使用河川區域應備之書件內容及審查之程序。 |
| 第十條 各級政府辦理重(復)建工程期間，須於河川區域內施設便道、便橋者，應將其初步構想書送當地河川管理機關；河川管理機關應儘速訂期邀集相關單位會勘，其符合河川區域內申請施設運輸路便橋越堤路審核要點有關規定者，應即許可其施工；各級政府並應於完成重(復)建工程後，立即恢復原狀。 前項構想書應包括施設位置、長度、寬度、工法、高程、封閉措施及期程。 | 一、規範便道便橋申請使用河川區域程序及應備之書件內容。 二、為維護河防安全，便道、便橋之施設仍應符合河川區域內申請施設運輸路便橋越堤路審核要點有關規定。 三、河川管理機關會勘時，依所提之初步構想書，如認定其符合河川區域內申請施設運輸路便橋越堤路審核要點有關規定者，即得於會勘結論中，作成許可處分，重（復）建工程機關即得據以進場施工。 四、規範便道、便橋恢復原狀之時間。 |
| 第十一條 本辦法自發布日施行。 | 本辦法之施行日期。 |