有關本署受查核督導工程之品質管理制度、施工品質、施工進度及規劃設計分為四部分進行統計分析後如下：

表1查核缺失項目一覽表

|  | 執行單位 | 小計 (項) | 百分比 (％) |
| --- | --- | --- | --- |
| 品質管理制度 | 主辦機關 | 403 | 9.26 |
|  | 監造單位 | 844 | 19.39 |
|  | 承攬廠商 | 1,004 | 23.07 |
| 小計 | 2,252 | 51.75 |
| 施工品質 | 2,095 | 48.14 |
| 施工進度 | 1 | 0.02 |
| 規劃設計 | 4 | 0.09 |
| 總計 | 4,352 | 100 |

表1督導缺失項目一覽表

|  | 執行單位 | 小計 (項) | 百分比 (％) |
| --- | --- | --- | --- |
| 品質管理制度 | 主辦機關 | 896 | 11.40 |
|  | 監造單位 | 1,780 | 22.65 |
|  | 承攬廠商 | 2,109 | 26.84 |
| 小計 | 4,758 | 60.89 |
| 施工品質 | 3,047 | 38.77 |
| 施工進度 | 11 | 0.14 |
| 規劃設計 | 16 | 0.20 |
| 總計 | 7,859 | 100 |

其中受查核工程缺失項目，品質管理制度佔51.75%，施工品質佔48.14％；查核工程缺失項目，品質管理制度佔60.89%，施工品質佔38.77％其中品質管理制度中，承攬廠商缺失所佔比例偏高，顯示本署工程之承攬營造廠商素質普遍低落，對於品質管理制度之文件未落實執行，導致查核督導缺失居高不下；施工品質中，承攬廠商於工地現場施作情況普遍不佳，亦是造成查核督導缺失的主要原因。

本署所屬機關受工程查核前15項常見缺失項目中，品質管理制度佔10項、施工品質佔5項；而品質管理制度中，以4.03.04【品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化值】 541次最多，其次是4.03.05【對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求】252次。施工品質中，以5.01.01【混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生】239次最多。

表3本署受查核常見缺失項目統計排序表

| 排序 | 缺失項目編號 | 缺失項目內容 | 累計次數 (次) | 累計次數 百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化值 | 541 | 17.55% |
| 2 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 252 | 8.18% |
| 3 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 239 | 7.75% |
| 4 | 4.03.03 | 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整 | 228 | 7.40% |
| 5 | 4.02.03.04 | 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或材料/設備管制/檢(試)驗總表，或判讀認可，或落實執行 | 225 | 7.30% |
| 6 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求 | 204 | 6.62% |
| 7 | 4.03.08.02 | 未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 | 175 | 5.68% |
| 8 | 5.01.04 | 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) | 168 | 5.45% |
| 9 | 5.01.02 | 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 | 164 | 5.32% |
| 10 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求 | 156 | 5.06% |
| 11 | 4.03.02.04 | 未訂定各分項工程品質管理標準 | 155 | 5.03% |
| 12 | 5.14.04 | 承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實 | 150 | 4.87% |
| 13 | 5.01.05 | 施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當或施作不當或未設置 | 146 | 4.74% |
| 14 | 4.01.04 | 無品質督導及查驗紀錄或未落實 | 144 | 4.67% |
| 15 | 4.03.08.03 | 未做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤 | 135 | 4.38% |

本署所屬機關受工程查核督導常見缺失項目，各所屬機關統計缺失項目如下：

(一)北區水資源局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 北區水資源局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 22 | 23% |
| 2 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化值 | 16 | 17% |
| 3 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 9 | 9% |
| 4 | 4.03.08.02 | 未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 | 8 | 8% |
| 5 | 4.03.06 | 環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或未落實執行 | 7 | 7% |
| 6 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値 | 7 | 7% |
| 7 | 4.03.02.08 | 未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序 | 7 | 7% |
| 8 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求 | 7 | 7% |
| 9 | 4.03.11.06 | 未填具督察紀錄表 或未落實紀載 | 6 | 6% |
| 10 | 4.03.08.03 | 未做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤 | 6 | 6% |

(二)中區水資源局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 中區水資源局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値 | 22 | 22% |
| 2 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求 | 11 | 11% |
| 3 | 4.02.03.04 | 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或材料/設備管制/檢(試)驗總表，或判讀認可，或落實執行 | 11 | 11% |
| 4 | 4.01.04 | 無品質督導及查驗紀錄或未落實 | 9 | 9% |
| 5 | 4.03.03 | 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整 | 9 | 9% |
| 6 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求 | 8 | 8% |
| 7 | 4.02.01.09 | 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或未符合需求 | 8 | 8% |
| 8 | 4.03.08.02 | 未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 | 8 | 8% |
| 9 | 4.01.05 | 無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄或內容不實 | 7 | 7% |
| 10 | 4.03.11.06 | 未填具督察紀錄表 或未落實紀載 | 7 | 7% |

(三)南區水資源局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 南區水資源局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値 | 32 | 33% |
| 2 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 10 | 10% |
| 3 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 9 | 9% |
| 4 | 4.02.03.01 | 有無落實執行監造計畫 | 7 | 7% |
| 5 | 4.02.03.04 | 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或材料/設備管制/檢(試)驗總表，或判讀認可，或落實執行 | 7 | 7% |
| 6 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求 | 7 | 7% |
| 7 | 4.03.06 | 環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或未落實執行 | 7 | 7% |
| 8 | 4.02.01.09 | 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或未符合需求 | 6 | 6% |
| 9 | 4.03.08.03 | 未做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤 | 8 | 8% |
| 10 | 4.02.03.05 | 發現缺失時，有無即通知廠限期改善，並確認其改善成果有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作或是否確實 | 5 | 5% |

(四)第一河川局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 第一河川局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値 | 20 | 19% |
| 2 | 4.02.01.08 | 未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求 | 14 | 13% |
| 3 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求 | 11 | 11% |
| 4 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求 | 10 | 10% |
| 5 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 9 | 9% |
| 6 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 9 | 9% |
| 7 | 4.01.05 | 無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄或內容不實 | 8 | 8% |
| 8 | 4.03.06 | 環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或未落實執行 | 8 | 8% |
| 9 | 4.03.02.08 | 未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序 | 8 | 8% |
| 10 | 5.06.01 | 回填土未分層夯實或未紀錄 | 7 | 7% |

(五)第二河川局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 第二河川局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化值 | 39 | 22% |
| 2 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 22 | 13% |
| 3 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 20 | 11% |
| 4 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求 | 18 | 10% |
| 5 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或□未符合需求 | 15 | 9% |
| 6 | 4.03.03 | 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整 | 14 | 8% |
| 7 | 4.03.01 | 無施工計畫書，或未符合需求，或未落實執行 | 13 | 7% |
| 8 | 5.14.04 | 承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實 | 13 | 7% |
| 9 | 4.02.03.01 | 有無落實執行監造計畫 | 11 | 6% |
| 10 | 5.01.04 | 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) | 11 | 6% |

(六)第三河川局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 第三河川局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化值 | 31 | 18% |
| 2 | 5.14.04 | 承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實 | 19 | 11% |
| 3 | 5.01.04 | 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) | 18 | 11% |
| 4 | 4.03.03 | 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整 | 16 | 9% |
| 5 | 5.01.02 | 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 | 16 | 9% |
| 6 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 16 | 9% |
| 7 | 5.01.05 | 施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當或施作不當或未設置 | 15 | 9% |
| 8 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求 | 14 | 8% |
| 9 | 5.09.06 | 水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖) | 14 | 8% |
| 10 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 10 | 6% |

(七)第四河川局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 第四河川局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値 | 68 | 30% |
| 2 | 4.03.03 | 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整 | 30 | 13% |
| 3 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 28 | 12% |
| 4 | 4.02.03.04 | 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或材料/設備管制/檢(試)驗總表，或判讀認可，或落實執行 | 24 | 11% |
| 5 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 15 | 7% |
| 6 | 5.06.01 | 回填土未分層夯實或未紀錄 | 13 | 6% |
| 7 | 5.01.04 | 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) | 12 | 5% |
| 8 | 5.01.05 | 施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當或施作不當或未設置 | 12 | 5% |
| 9 | 5.02.11 | 鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油圬或混凝土殘渣 | 12 | 5% |
| 10 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或□未符合需求 | 11 | 5% |

(八)第五河川局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 第五河川局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値 | 62 | 24% |
| 2 | 4.02.03.04 | 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或材料/設備管制/檢(試)驗總表，或判讀認可，或落實執行 | 29 | 11% |
| 3 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 28 | 11% |
| 4 | 4.03.03 | 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整 | 28 | 11% |
| 5 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 27 | 11% |
| 6 | 4.03.02.04 | 未訂定各分項工程品質管理標準 | 21 | 8% |
| 7 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求 | 19 | 7% |
| 8 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求 | 16 | 6% |
| 9 | 5.01.03 | 混凝土完成面垂直及水平度不合規範 | 15 | 6% |
| 10 | 4.03.08.05 | 品質文件、紀錄管理未妥適 | 9 | 4% |

(九)第六河川局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 第六河川局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値 | 30 | 16% |
| 2 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 29 | 15% |
| 3 | 5.14.04 | 承包商無勞安自動檢查紀錄或，不確實 | 22 | 12% |
| 4 | 4.03.08.02 | 未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 | 20 | 11% |
| 5 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 18 | 10% |
| 6 | 4.02.03.04 | 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或□材料/設備管制/檢(試)驗總表，或判讀認可，或落實執行 | 16 | 9% |
| 7 | 5.09.06 | 水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖) | 14 | 7% |
| 8 | 5.07.02.01 | 蛇籠護坡卵石粒徑過大或不飽滿 | 14 | 7% |
| 9 | 5.01.02 | 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 | 13 | 7% |
| 10 | 4.02.01.03 | 未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限或未符合需求 | 12 | 6% |

(十)第七河川局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 第七河川局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値 | 41 | 23% |
| 2 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 31 | 18% |
| 3 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。 | 18 | 10% |
| 4 | 4.03.03 | 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整 | 17 | 10% |
| 5 | 4.02.03.04 | 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或材料/設備管制/檢(試)驗總表，或判讀認可，或落實執行 | 17 | 10% |
| 6 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求 | 13 | 7% |
| 7 | 4.03.02.05 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率 | 13 | 7% |
| 8 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求 | 11 | 6% |
| 9 | 5.07.02.99 | 其他水利道路護坡缺失 | 9 | 5% |
| 10 | 4.02.01.08 | 未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求 | 7 | 4% |

(十一)第八河川局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 第八河川局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.99 | 其他承攬廠商品管缺失 | 52 | 30% |
| 2 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化值 | 26 | 15% |
| 3 | 4.02.99 | 其他監造單位品管缺失 | 22 | 13% |
| 4 | 4.01.99 | 主辦機關／專案管理廠商其他缺失 | 18 | 11% |
| 5 | 5.14.99 | 其他違反勞工安全衛生相關法規情事 | 12 | 7% |
| 6 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 11 | 6% |
| 7 | 4.03.03 | 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整 | 10 | 6% |
| 8 | 5.01.99 | 其他混凝土施工缺失 | 8 | 5% |
| 9 | 4.01.04 | 無品質督導及查驗紀錄或未落實 | 7 | 4% |
| 10 | 4.01.06 | 監造計畫□無核定紀錄或□未確實審查 | 5 | 3% |

(十二)第九河川局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 第九河川局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.06 | 環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或未落實執行 | 15 | 14% |
| 2 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化值 | 15 | 14% |
| 3 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 14 | 13% |
| 4 | 4.03.03 | 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整 | 11 | 10% |
| 5 | 4.02.03.01 | 有無落實執行監造計畫 | 9 | 9% |
| 6 | 5.05.02 | 現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當 | 9 | 9% |
| 7 | 5.14.04 | 承包商無勞安自動檢查紀錄或，不確實 | 9 | 9% |
| 8 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 8 | 8% |
| 9 | 5.01.02 | 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 | 8 | 8% |
| 10 | 4.01.04 | 無品質督導及查驗紀錄或未落實 | 7 | 7% |

(十三)第十河川局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 第十河川局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値 | 21 | 19% |
| 2 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 15 | 14% |
| 3 | 4.02.07 | ─ | 10 | 9% |
| 4 | 4.03.08.02 | 未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 | 10 | 9% |
| 5 | 4.03.11.06 | 未填具督察紀錄表或未落實紀載 | 9 | 8% |
| 6 | 5.14.99 | 其他違反勞工安全衛生相關法規情事 | 9 | 8% |
| 7 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求 | 9 | 8% |
| 8 | 4.02.01.08 | 未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求 | 9 | 8% |
| 9 | 4.03.99 | 其他承攬廠商品管缺失 | 8 | 7% |
| 10 | 5.07.02.99 | 其他水利道路護坡缺失 | 8 | 7% |

(十四)臺北水源特定區管理局常見缺失項目表

| 主辦單位 | 臺北水源特定區管理局 |
| --- | --- |
| 排序 | 缺失項目 | 缺失項目內容 | 次數 | 比例 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値 | 18 | 17% |
| 2 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求 | 17 | 16% |
| 3 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 17 | 16% |
| 4 | 4.01.04 | 無品質督導及查驗紀錄或未落實 | 16 | 15% |
| 5 | 4.03.06 | 環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或未落實執行 | 14 | 13% |
| 6 | 4.03.08.02 | 未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 | 10 | 8% |
| 7 | 4.03.02.08 | 未分別訂定材料及施工之不合格品管制作業程序 | 7 | 5% |
| 8 | 4.03.11.06 | 未填具督察紀錄表或未落實紀載 | 6 | 4% |
| 9 | 4.03.08.03 | 未做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤 | 6 | 4% |
| 10 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求 | 5 | 3% |